## Slide 1
Future In Mobility
Workshop Cisco Basis netwerken

## Slide 2: Ping www.zeeland.nl
Het Internet
Elke lijn gaat naar een publiek TCP/IP netwerkadres

## Slide 3: Inhoud TCP/IP workshop
Wat is een TCP/IP4 adres?
TCP/IP4 adressen & domeinen
Het achterhalen van domein ip-adressen & eigenaren
Het herkennen van klasse A, B, en C TCP/IP4 adressen
Het OSI model en pakket verzending
  De zeven lagen van het OSI model
Verschillende Netwerktypes: Bus, Ster, Ring, Maas & Hybride netwerken

## Slide 4: Wat is een TCP/IP4 adres?
Elke node (computer, printer, router) in een TCP/IP netwerk heeft een unieke identificatie nodig.
Een IP adres is een uniek 32bits adres.
Je kan het vergelijken met een huisadres dat alle gegevens bevat om het adres te vinden: land, stad, straat en huisnummer.
Een IP adres is een gestandaardiseerd adres volgens afspraken van het TCP/IP protocol.

## Slide 5: TCP/IP & (Web)Domeinen
Een domein is een unieke naamruimte welke een TCP/IP 4 (en toekomstig IP6) adres vertegenwoordigd.
Domeinen bestaan uit meerdere niveau’s, het hoogste niveau is het: .COM voor commerciele organisaties, . NET voor netwerkorganisaties, .ORG voor non-profit organisaties, en .NL, .BE, .CH, .EU voor lang of werelddeel notities.
Uit hoeveel niveau’s bestaat jullie *.createandlearn.eu website? En welk TCP/IP 4 adres vertegenwoordigd jullie *.createandlearn.eu URL?
Niveau 1
Niveau 3
Niveau 2
EU
CREATANDLEARN.
GIELE.

## Slide 6: Het achterhalen van domein eigenaren
Van welk domein willen jullie de eigenaar weten?
http://whois.domaintools.com/

## Slide 7: Klasse A,B,&C TCP/IP 4 adressen
Klasse | Bereik eerste octet | Standaardsubnetmasker | Aantal nodes
A /8 | 1-126 | 255.0.0.0 | 16.777.214
B /16 | 128-191 | 255.255.0.0 | 65.534
C /24 | 192-223 | 255.255.255.0 | 254
=Localhost adres
IP: 127.0.0. 1
1ste 2de 3de 4de octet
Masker:255.0.0.0
Geeft aan hoeveel octect voor clients beschikbaar zijn

## Slide 8: MAC adres en IP toekenning
Elke netwerkkaart heeft een uniek Hardware MAC Adres

## Slide 9: MAC adres en IP toekenning
DHCP Scope:
Van 192.168.10.51
Tot 192.168.10.150

## Slide 10: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
Deze laag communiceert rechtstreeks met de applicatie van de gebruiker, na ontvangst opdrachten van een applicatie start deze netwerkservices waaronder: SMTP: Het Simple Mail Transfer Protocol voor het versturen van E-mail. FTP: Het File Transfer Protocol voor het overdragen van bestanden naar een FTP server DNS & HTTP: Voor het vertalen van domein / computernamen in IP’s (DNS), en het aanvragen van HTTP website services.
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 11: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
Deze laag is verantwoordelijk voor “taalomzetting”, zo zorgt deze laag er voor dat zowel de zende partij en de ontvangende elkaar kunnen verstaan.
Voorbeeld taalomzetting:
De presentatielaag zet “zichtbare” opdrachten van de gebruiker (b.v. het verzenden van een mail) van de applicatielaag om in een SMTP header waarin de aanvraag in de taal van SMTP wordt beschreven.
SMTP Header
Bevat o.a. e-mail adres
zender & ontvanger
De SMTP header maakt het zenden en ontvangen van mail mogelijk
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 12: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
Deze laag wordt ook wel de toepassingsverbindingslaag genoemd. De sessie laag maakt de communcatie tussen twee dezelfde applicaties op verschillende clients mogelijk.
Deze onderhoud namelijk een virtuele verbinding. Bij dataverzending voegt deze laag controlepunten toe. Stel je verzend 10mb en na 8mb te hebben verzonden stopt de verbinding ermee. Dan zoekt de sessielaag het laatste contolepunt op en herzend alleen de data vanaf het laatste controle punt.
Virtuele verbinding
Onderhouden virtuele verbinding tussen applicaties & plaatsen controle punten data zending
CP3
CP1
CP2
CP4
CP5
Zender
MSN1
Ontvanger
MSN2
Controlepunten
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 13: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
Deze laag is verantwoordelijk voor het controleren van de gegevensstroom op fouten. Deze laag maakt gebruik van twee protocollen voor deze controle: TCP (Transmission Control Protocol) en UDP (User Datagram Protocol).
De controle vind plaats op basis van een “handshake” en waarborgt de pakket overdracht o.b.v. bevestigingpakketten.
Dit vind plaats o.b.v. van het zenden bevestigingspakketen, binnen vastgestelde vensters (vaak 4096 bytes).
Grootte bestand te verzenden: 9000bytes
Venstergrootte: 4500bytes
Pakketgrootte: 1500bytes
1500
1500
1500
bevestingspakket
1500
1500
1500
Handshake: 4500bytes ontvangen?
Nee, zend de 4500bytes overnieuw
Ja, ga door met volgende 4500bytes
1 kb = 1024 bytes
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 14: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
De netwerklaag verzorgt de routing en adressering van pakketten. Het Internet Protocol (IP) adres is een uniek 32-bits adres.
IP adressen worden door deze laag gebruikt voor het onderscheiden van het bron (zender) en bestemmingsadres (ontvanger).
De netwerklaag bepaald het beste pad of route naar een bestemming. Dit m.b.v: RIP: Routing Information Procotocol
OSPF: Open Shortest Path First
BGP: Border Gateway Protocol
Netwerksegment A
Netwerksegment B
Netwerksegment C
Zender 192.168.1.4
Ontvanger 192.168.3.6
Backbone
RIP
VLAN1: 192.168.1.x
VLAN1: 192.168.2.x
VLAN1: 192.168.3.x
Laag 3 routing

## Slide 15: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
De datalinklaag heeft twee sublagen: Logic Link Control & Media Access Control.
Logic Link Control verzorgt header & trailer toevoegingen t.b.v. Cyclical Reduncancy Check (CRC) deze pariteitberekening borgt borgt dat de uitkomst van de verzonden pakketten en ontvangen pakketten geldig verklaard kunnen worden.
Media Access Control voegt het MAC Adres van de netwerkkaart van de zender & van de ontvanger toe. Een MAC adres is een 12 hexadecimaal cijfer.
CRC pariteitsberekening
C
B
A
Pakket gegeves
Zender
Berekende CRC waarden
A= 21
B=33
C=77
MAC: 00-80-C7-4D-B8-26
MAC: 00-80-C7-4D-B8-26
Ontvanger
Berekende CRC waarden
A= 21, Klopt dus geldig
B=55, Ongeldig dus herzenden
C=77, Klopt dus geldig
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 16: De 7 lagen van het OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
Deze laag wordt ook wel de hardware laag genoemd, de laag verzend “ruwe” gegevens over het netwerk.
Deze laag zet de pakketten om in een binaire indeling: 101000010
De laag maakt en onderhoud verbindingen tussen zender en ontvanger. Gegevens worden in verschillende indelingen aangeboden:
-Elektrische pulsen
-Radiofrequenties
-Lichtpulsen
Fysieke indelingen
WIFI antenne = Specifieke Frequentie & Radio golven
Fiber Optic kabel
= Lichtpulsen
UTP kabel
= elektrische pulsen
01010101010001101
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1

## Slide 17: TCP/IP toepassing OSI Model
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
L7
Toepassingslaag
Presentatielaag
Datalink laag
Netwerklaag
Sessielaag
Transportlaag
Fysieke laag
L6
L5
L4
L3
L2
L1
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
Zender
Ontvanger
Communicatie volgens het OSI model
Pakket
Toepassing
Transport
Internet
Netwerk interface
Fysiek
L5
L4
L3
L2
L1
L5
L4
L3
L2
L1
Ontvanger
Toepassing
Transport
Internet
Netwerk interface
Fysiek
TCP/IP toegepaste communicatie
Zender
Pakket

## Slide 18: Wat is een hub?
Een hub ook wel repeater genoemd herhaalt layer 1 signalen. En maakt verbindingen met meerdere computers mogelijk.
Eigenschappen: Versterking van het signaal, niet intelligent (maakt geen beslissingen) stuurt alle pakketten naar alle aangesloten nodes
Actieve hub’s versterken het signaal, passieve sturen het signaal alleen door. Tip: actieve hub’s zijn voorzien van een adapter
Plus: Versterking van signaal, relatief goedkoop
Min: Veroorzaakt veel onnodige netwerkverkeer, haalt de prestatie van het netwerk omlaag

## Slide 19: Wat is een router?
Een router verbind netwerken met elkaar (b.v. internet/lan)
Een router is de verkeersagent van het netwerk, hij werkt op de netwerklaag 3 van het OSI model.
De router weet waar nodes zich bevinden en kan het verkeer naar de juiste plaats doorsturen. Dit op basis van het bron (waar komt het verkeer vandaan) en bestemmingsadres (en waar moet het verkeer naar toe).
Een router kan ook op basis van aan te spreken poorten (b.v. 80 voor internet) verkeer naar de juiste bestemming sturen.
Plus: -Maakt verbindingen tussen verschillende netwerken mogelijk -Routeert o.b.v. IP bestemming -Is in staat poorten door te sturen en te blokkeren -Optimaliseert netwerkverkeer
Min: Beschikt over een beperkt aantal poorten

## Slide 20: Wat is een switch ?
Een switch lijkt uiterlijk op een hub, maar maakt beslissingen op basis van een MAC (L2) of IP (L3) adrestabel en kan in tegenstelling tot een hub netwerksegmenten verbinden.
Een switch kan de netwerkbandbreedte onder nodes verdelen.
Netwerksegmenten binnen een switch noem je virtuele LAN’s (L3)
Plus: Versterking van signaal -Maakt verbindingen tussen verschillende netwerken mogelijk -Switched o.b.v. MAC of routeert o.b.v. IP bestemming -Optimaliseert netwerkverkeer
Min: Relatief duur, verschil tussen een hub en een switch is +/- 1000,- euro
192 . 168 . 1 .5
00-2t-r4-12-32-rr

## Slide 21: Typologieën: Bus
Coax terminators
Bus typologieën vind je haast niet meer, het werd veel gebruikt in de tijd van COAX netwerken. Het grootste nadeel van deze topologie is dat wanneer de backbone stuk gaat alle apparaten in het netwerk niet meer kunnen communiceren.
Backbone
Drop
Drop
Drop
Drop
Drop
1 TCP/IP 4 adres per node
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
10.0.0.3/8
10.0.0.4/8
10.0.0.5/8

## Slide 22: Typologieën: Ster
De Ster topology is 1 van de meeste gebruikte topologien binnen WAN & LAN Netwerken (in combinatie met hybride opstellingen). Nadeel is wel dat alle data naar 1 knooppunt toegaat, zodra het knooppunt wegvalt is er geen datacommunicatie mogelijk.
10.0.0.1/8
10.0.0.4/8
10.0.0.2/8
10.0.0.3/8
1 TCP/IP 4 adres per node

## Slide 23: Typologieën: Ring
De ring topology wordt wel eens toegepast in verbinding van drie of meerdere bedrijfslocaties (WAN netwerken). Dit type netwerk is gevoelig bij uitval van twee of meer nodes.
2 TCP/IP 4 adressen per node
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
10.0.0.3/8
10.0.0.4/8
10.0.0.5/8
10.0.0.6/8
10.0.0.7/8
10.0.0.8/8
10.0.0.9/8
10.0.0.10/8
10.0.0.11/8
10.0.0.12/8

## Slide 24: Typologieën: Maas
5 TCP/IP 4 adressen per node
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
10.0.0.3/8
10.0.0.4/8
10.0.0.5/8
10.0.0.6/8
10.0.0.7/8
10.0.0.8/8
10.0.0.9/8
10.0.0.10/8
10.0.0.16/8
10.0.0.17/8
10.0.0.18/8
10.0.0.19/8
10.0.0.20/8
10.0.0.21/8
10.0.0.22/8
10.0.0.23/8
10.0.0.24/8
10.0.0.25/8
Voordeel: Betrouwbaar
Nadeel: Veel netwerkverkeer
En moeilijk te beheren!
Dit type netwerken kun je tegen komen in
fijnmazige draadloze netwerken

## Slide 25: Typologieën: Hybride
Ster segment A
Ster segment B
Ster segment C
Ster segment D
Ringnetwerk

## Slide 26
?
?